## Slide 1
SDACS
Swarm Drone Airspace Control System
군집 드론 공역 관제 시뮬레이터
여러 대의 드론이 같은 하늘을 쓸 때, 누가 먼저 가고 누가 비켜야 하는가?
Public deck
Updated 2026-06-18
Simulation verified
45 collisions
100-drone run
60 s / seed 42
5,444 pass
Python tests
270 skipped
95.9%
conflict handling
1,053 conflicts
0 dropped
communication
12,278 delivered
A research simulator for measuring conflict prediction, ATC-style advisories, and the safety gaps that remain before real-world flight trials.
1 / 10

## Slide 2
WHY IT MATTERS
드론이 많아질수록 하늘은 교차로가 됩니다
고정 항로와 사람 관제만으로는 밀집 상황, 날씨, 배터리, 통신 지연을 모두 처리하기 어렵습니다.
01
공역 혼잡
배송, 촬영, 점검, 재난 대응 드론이 같은 저고도 공역을 공유합니다.
02
상황 변화
바람, 금지구역, 배터리 부족, GPS/통신 문제가 비행 중에도 계속 발생합니다.
03
검증 비용
실제 비행으로 모든 위험 상황을 실험하기 어렵기 때문에 재현 가능한 시뮬레이터가 필요합니다.
SDACS의 역할
드론의 현재 상태를 보고, 가까운 미래의 충돌 가능성을 계산하고, 필요하면 관제 권고와 경로 재계획으로 실제 충돌을 막습니다.
SDACS | Swarm Drone Airspace Control System
2 / 10

## Slide 3
CORE IDEA
SDACS는 안전 루프를 반복 실행합니다
감지, 예측, 권고, 재계획, 관찰을 하나의 검증 가능한 흐름으로 연결합니다.
Sense
위치, 속도, 임무, 배터리, 통신 상태 수집
Predict
CPA 기반 접근 위험과 near miss 후보 계산
Advise
속도, 고도, 대기, 복귀, 회피 권고 발행
Replan
APF, CBS, A* fallback으로 안전 경로 조정
Observe
충돌, 거리, 에너지, 통신, 해결률 KPI 기록
이 루프는 시뮬레이션의 매 순간 반복됩니다. 그래서 단일 회피 알고리즘이 실패해도 관제 권고와 재계획 단계가 위험을 다시 잡아냅니다.
SDACS | Swarm Drone Airspace Control System
3 / 10

## Slide 4
ARCHITECTURE MAP
시뮬레이터, 관제기, 경로계획, 분석이 분리되어 있습니다
대중 설명에서는 단순하게 보이지만, 내부는 검증과 확장을 위해 역할을 나눕니다.
CLI / API
main.py, FastAPI, WebSocket
3D / Dashboard
HTML, Plotly, telemetry view
Airspace Controller
conflict detection, advisories, priorities
Planner / Avoidance
APF, CBS, A*, fallback policies
Simulator
SimPy events, drones, weather
Analytics
KPI, event logs, reports
검증 포인트: 관제 판단과 시뮬레이터 상태가 분리되어 있어 테스트에서 위험 상황을 재현하고, 결과 KPI를 같은 방식으로 비교할 수 있습니다.
SDACS | Swarm Drone Airspace Control System
4 / 10

## Slide 5
SAFETY STACK
충돌 방지는 한 가지 기법이 아니라 겹겹의 안전망입니다
예측, 회피, 재계획, 관제 권고가 서로 보완합니다.
1
CPA 예측
가까운 미래에 두 드론이 얼마나 근접하는지 계산
2
APF 회피
가까워지는 드론을 가상의 힘으로 밀어내듯 회피
3
CBS 조정
여러 드론의 경로 충돌을 제약 기반으로 조정
4
A* fallback
세부 격자 경로가 필요할 때 안전한 대체 경로 탐색
5
ATC advisory
대기, 복귀, 고도/속도 변경 같은 관제 지시 발행
핵심은 실패 지점을 하나로 만들지 않는 것입니다. SDACS는 위험 탐지와 대응을 여러 단계로 나눠, 충돌 직전이 아니라 그 전에 조정합니다.
SDACS | Swarm Drone Airspace Control System
5 / 10

## Slide 6
VERIFIED RUN
최신 로컬 검증 결과를 공개 자료의 기준으로 사용했습니다
2026-06-18: 100대, 60초, seed 42 대표 실행과 전체 Python 테스트 스위트 기준.
45 collisions
simulation
near miss 87
5,444 pass
pytest
270 skipped
95.9%
conflict resolution
1,053 total conflicts
0 dropped
communications
12,278 delivered
KPI
Result
KPI
Result
Advisories issued
178
Completed legs
0
CBS attempts
5 / 5 success
A* fallbacks
80
Total distance
45.841 km
Energy efficiency
5.08 Wh/km
검증 명령: python -m ruff check . | python -m pytest -q -n 0 --no-cov | python main.py simulate --duration 60 --drones 100 --seed 42
현재 결과는 안전 인증이 아니라 개선 기준선입니다.
SDACS | Swarm Drone Airspace Control System
6 / 10

## Slide 7
WHO CAN USE IT
공개 설명의 초점은 이해 가능한 가치입니다
연구용 시스템이지만, 각 이해관계자가 보는 질문은 다릅니다.
학생 / 연구자
충돌 예측, 경로 재계획, 시뮬레이션 실험을 재현 가능한 코드로 학습
드론 운용자
밀집 운용 전에 위험 시나리오와 관제 정책을 낮은 비용으로 점검
공공기관
재난, 행사, 시설 공역 운용 절차를 시각 자료와 KPI로 설명
일반 대중
왜 드론 교통관리가 필요한지 3D 시뮬레이터와 발표자료로 이해
공개용 보고서와 PPTX는 이 네 대상이 같은 자료를 보더라도 각자 필요한 정보를 찾을 수 있도록 구성했습니다.
SDACS | Swarm Drone Airspace Control System
7 / 10

## Slide 8
REPOSITORY MAP
README에서 바로 이어지는 탐색 경로
코드를 직접 보려는 사람과 문서만 보려는 사람 모두에게 짧은 입구를 제공합니다.
Code paths
main.py simulate
simulation/ engine, drones, ATC loop
src/ API, analytics, security, models
tests/ unit, integration, CLI, simulator
benchmarks/ scenario manifests and comparisons
Public materials
README.md
docs/INDEX.md
docs/report/SDACS_Public_Project_Report_2026.docx
docs/presentation/SDACS_Public_Project_Overview_2026.pptx
docs/demo/ and existing capstone materials
최적화 포인트: README 상단에 최신 공개 자료와 검증 수치를 묶어, 처음 방문한 사람이 프로젝트의 목적과 현재 신뢰도를 즉시 확인하도록 정리합니다.
SDACS | Swarm Drone Airspace Control System
8 / 10

## Slide 9
MATURITY & LIMITS
현재 증명한 것과 다음에 증명할 것을 분리합니다
대중 설명 자료는 장점을 말하되, 실제 운용 전 검증이 필요한 영역도 함께 표시합니다.
Validated now
• 100대 60초 대표 시뮬레이션
• 충돌 45건, 해결률 95.9%
• Python 테스트 5,444건 통과
• 통신/에너지/KPI 수집
• 보고서와 PPTX 공개 배포
Next validation
• 더 큰 드론 수와 장시간 운용
• 실제 센서/HITL 연결 검증
• 동적 금지구역/날씨/통신 지연 분리 벤치마크
• 공개 데모 UX 단순화
• 수치 출처 자동 갱신
현재 대표 실행에는 충돌이 남아 있습니다. 이를 숨기지 않고 개선 기준선으로 공개하며, 실제 운용 전 안전 검증 계획을 분리합니다.
SDACS | Swarm Drone Airspace Control System
9 / 10

## Slide 10
How to read or try SDACS
README에서 공개 보고서, 공개 발표자료, 시뮬레이션 명령을 한 번에 확인할 수 있습니다.
1
Read
README.md → Public Project Materials
2
Verify
python -m pytest -q -n 0 --no-cov
3
Simulate
python main.py simulate --duration 60 --drones 100 --seed 42
4
Present
docs/presentation/SDACS_Public_Project_Overview_2026.pptx
Public deliverables updated on 2026-06-18
10 / 10