## Slide 1
SDACS
Swarm Drone Airspace Control System
군집드론 공역통제 자동화 시스템
장선우 (Sunwoo Jang)
국립 목포대학교 드론기계공학과 | 캡스톤 디자인 2026
Phase 660 | 590+ Modules | 2,620+ Tests | 50+ Languages

## Slide 2
2 / 14
SDACS — Mokpo National Univ.
해결하려는 문제
국내 등록 드론 90만대 돌파, 연간 30% 증가 — 저고도 공역 충돌 위험 급증
고정형 레이더
설치 비용 수억원
소형 드론 탐지 불가
6개월 설치 기간
중앙 집중식 관제
단일 장애점(SPOF)
실시간성 부족
K-UTM 한계
수동 관제
평균 5분 지연
24/7 인력 비용 과다
확장 불가
SDACS의 해답
드론 자체를 이동형 레이더로 활용 → 30분 긴급배치, 완전자동 충돌회피, 무한 확장

## Slide 3
3 / 14
SDACS — Mokpo National Univ.
SDACS 접근 방식
01
레이더를 드론으로 대체
고정 인프라 없이 30분 내 긴급 배치
군집 드론이 이동형 가상 레이더 돔 형성
02
탐지 → 판단 → 회피 자동화
90초 전 선제 충돌 예측 (CPA)
6종 자동 어드바이저리 발행 (<1초)
03
분산 아키텍처로 무한 확장
드론 추가만으로 관제 반경 선형 확장
단일 장애점(SPOF) 완전 제거

## Slide 4
4 / 14
SDACS — Mokpo National Univ.
시스템 아키텍처 (4계층)
Layer 4: User Interface
CLI (main.py) + Dash 3D Visualizer
Layer 3: Simulation Engine
SwarmSimulator + WindModel + Monte Carlo
Layer 2: Control System
AirspaceController 1Hz + Priority Queue + Advisory Gen
Layer 1: Drone Agents
_DroneAgent 10Hz SimPy process × N drones
▼
▼
▼

## Slide 5
5 / 14
SDACS — Mokpo National Univ.
데이터 흐름 아키텍처
10Hz
Drone Agent
위치/속도/배터리 물리 갱신
WindModel 풍 벡터 적용
APF 합력 계산 (EVADING 시)
1Hz
Airspace Controller
O(N²) CPA 스캔 (90초 예측)
Voronoi 분할 갱신 (10초)
Advisory 자동 생성
Event
Communication Bus
20±5ms 지연 모델링
범위 기반 이웃 탐색
패킷 손실률 시뮬레이션
End
Analytics & KPI
충돌해결률, 경로효율
어드바이저리 지연시간
에너지 소비량 계산
▶
▶
▶

## Slide 6
6 / 14
SDACS — Mokpo National Univ.
핵심 알고리즘 (1) — 충돌 탐지
CPA
Closest Point of Approach
O(N²) 쌍별 스캔
90초 선제 예측
분리기준 동적 조정 (풍속 연동)
O(N²)
Voronoi
Tessellation
10초 주기 동적 갱신
밀도 기반 셀 분리
Sutherland-Hodgman 클리핑
O(N log N)
SpatialHash
3D Uniform Grid
50m 셀 크기 균일 격자
O(N) → O(N·k) 최적화
충돌/근접/위협 3단계
O(N·k)
Geofence
Boundary Monitor
공역 경계 90% 이탈 감지
자동 RTL(Return to Launch)
침입 드론 실시간 탐지
O(N)

## Slide 7
7 / 14
SDACS — Mokpo National Univ.
핵심 알고리즘 (2) — 충돌 해결
APF Engine
Artificial Potential Field
Normal: k_rep=2.5, d0=50m, max=10m/s²
Windy: k_rep=6.5, d0=80m, max=22m/s²
6~12 m/s 구간: 선형 보간(lerp) 전환
CFIT 방지: z<5m 지면 척력장 활성
CBS Planner
Conflict-Based Search
High-level: 충돌 트리 탐색 + 제약 분기
Low-level: 시공간 A* (7방향 + 대기)
Grid: 50m, Max 100K expansions
Wall-clock timeout: 5s(A*) / 10s(CBS)
Resolution Advisory — 6종 회피 명령 자동 분류
CLIMB | DESCEND | TURN_LEFT | TURN_RIGHT | EVADE_APF | HOLD
기하학적 분류: 수직 분리 우선 → 360° 방위각 판정 → 폐쇄속도 비례 지속시간

## Slide 8
8 / 14
SDACS — Mokpo National Univ.
핵심 성과
100%
충돌 해결률
20대 규모 600s 시뮬
충돌 0건 / 해결률 100%
90s
선제 예측
CPA 기반
1Hz 연속 스캔
<1s
어드바이저리 지연
6종 자동 회피
P99 < 0.8초
38.4K
Monte Carlo 검증
384설정 × 100시드
통계적 신뢰성 확보
500+
동시 운용 드론
30분
긴급 배치 시간
2,620+
자동화 테스트
42
검증 시나리오

## Slide 9
9 / 14
SDACS — Mokpo National Univ.
시나리오 검증 체계 (7대 시나리오)
# | Scenario | Drones | Duration | Key Test
1 | Normal Operation | 20 | 60s | 기본 충돌 해결률
2 | High Density | 50 | 60s | 밀집 환경 성능
3 | Weather Disturbance | 20 | 60s | 풍속 15m/s 강풍 대응
4 | Communication Loss | 20 | 60s | 통신 두절 시 자율 회피
5 | Intruder Response | 20 | 60s | 미등록 드론 탐지/대응
6 | Emergency Landing | 20 | 60s | 모터/배터리/GPS 고장
7 | Mass Delivery | 100 | 120s | 대규모 배송 동시 운용

## Slide 10
10 / 14
SDACS — Mokpo National Univ.
Monte Carlo SLA 검증
Quick Mode
32 configs × 30 seeds = 960 runs (~4분)
Full Mode
384 configs × 100 seeds = 38,400 runs (~3.3h)
SLA 합격 기준
Metric | Threshold | Type
충돌률 | 0건/1,000h | Hard
충돌 해결률 | ≥99.5% | Hard
응답 P99 | ≤10.0초 | Hard
침입 탐지 P90 | ≤5.0초 | Hard
경로 효율 | ≤1.15 | Soft

## Slide 11
11 / 14
SDACS — Mokpo National Univ.
드론 프로파일 (5종)
COMMERCIAL
DELIVERY
Max Speed
15 m/s
Battery
80Wh
Endurance
30min
Priority
2
SURVEILLANCE
Max Speed
20 m/s
Battery
100Wh
Endurance
45min
Priority
2
EMERGENCY
Max Speed
25 m/s
Battery
60Wh
Endurance
20min
Priority
1
RECREATIONAL
Max Speed
10 m/s
Battery
30Wh
Endurance
15min
Priority
3
ROGUE
(미등록)
Max Speed
15 m/s
Battery
50Wh
Endurance
25min
Priority
99

## Slide 12
12 / 14
SDACS — Mokpo National Univ.
성능 분석
Chart: Tick Time vs Drone Count
| 20 | 50 | 100 | 200 | 500
Tick Time (ms) | 0.8 | 4.2 | 16.1 | 63.5 | 398
Chart: Real-time Ratio (higher = better)
| 20 | 50 | 100 | 200 | 500
Real-time Ratio | 1250 | 238 | 62 | 16 | 2.5
충돌 해결률 공식: CR = 1 − collisions / (conflicts + collisions)
20대 600s: 충돌 0건 (100%) | 50대: 97.9% | 100대: 98.9% — 경로효율 ≤1.12

## Slide 13
13 / 14
SDACS — Mokpo National Univ.
다중 언어 아키텍처 (50+ Languages)
Chart: 
| Python (580) | Zig (15) | Rust (15) | Go (14) | C++ (14) | Fortran (9) | Others (100+)
Modules | 580 | 15 | 15 | 14 | 14 | 9 | 100
Python
Core: simulation, ML/AI, analytics
580+
Rust
Safety-critical: satellite, verifier
15
Go
Concurrent: edge AI, monitor
14
C++
Performance: SLAM, physics
14
Fortran
Numerical: wind FDM, CFD
9
VHDL/Ada
Hardware sim, fault tolerance
14

## Slide 14
Thank You
감사합니다
Q & A
장선우 (Sunwoo Jang)
국립 목포대학교 드론기계공학과 | 캡스톤 디자인 2026
github.com/sun475300-sudo/swarm-drone-atc