## Slide 1
SDACS
Swarm Drone Airspace Control System
도심 저고도 군집드론 공역 실시간 관제 — 특허 출원 전 검토 브리핑
v3.0 | 2026-04-21
발명자: 선우 | sun475300@naver.com | 010-9058-3745
검토자: 지도교수님 | 검토 세션: 30분 + Q&A 15분

## Slide 2
01. 발표 Agenda
총 30분 / 각 항목 3분 + Q&A
SDACS v3.0 | 선우 sun475300@naver.com / 010-9058-3745 | 2026-04-21
● 문제 정의 — 도심 저고도 군집드론의 4대 난제
● SDACS 개요 — 4계층 아키텍처 (L1/L2/L3/L4)
● 핵심 기술 ① — 동적 3D 지오펜싱
● 핵심 기술 ② — APF 기반 분산 CD&R
● 핵심 기술 ③ — 풍속 적응 듀얼모드
● 핵심 기술 ④ — WebGPU 병렬가속 (38.4×)
● Monte-Carlo 검증 결과 — 38,400 runs / 97.8%
● 선행기술 대비 차별성 & 청구범위 전략
● 출원 로드맵 (KR→PCT→다국가) 및 예산
● Action Items — 교수님께 요청드리는 결정사항

## Slide 3
02. 문제 정의 — 왜 새로운 관제 시스템이 필요한가
SDACS v3.0 | 선우 sun475300@naver.com / 010-9058-3745 | 2026-04-21
01 동적 지오펜싱 부재
재난·행사·VIP 이동 등 시간가변 NFZ를 반영 못하는 정적 펜스
02 중앙집중 회피 한계
단일 서버가 N대를 계산 → N>50에서 지연·단일장애점 급증
03 기상 적응 부족
>10 m/s 돌풍 시 드리프트로 경로 이탈률 3–5× 증가
04 실시간 계산 부하
O(N²) 충돌검사로 100대 군집 주기 100ms 달성 불가

## Slide 4
03. SDACS 4-계층 아키텍처
SDACS v3.0 | 선우 sun475300@naver.com / 010-9058-3745 | 2026-04-21
L4 · UI / CLI
운영자 대시보드 · CLI 명령 | 시나리오 주입
L3 · 시뮬레이션
OSM+VWorld 지도·풍속·시나리오 엔진 (WebGPU)
L2 · 관제기 (1 Hz)
전역 최적화·지오펜스 관리·정책 분배
L1 · 에이전트 (10 Hz)
분산 CD&R · APF · 센서퓨전 · 자가회피
특징: L1 10Hz 실시간 / L2 1Hz 주기 → 계산부하 분산, 중앙 장애시 L1 자율유지

## Slide 5
04. 동적 3D 지오펜싱
SDACS v3.0 | 선우 sun475300@naver.com / 010-9058-3745 | 2026-04-21
● 실린더 / 구 / 프리즘 3종 형상 혼합
● TTL(Time-To-Live) 기반 시간가변 펜스
● WGS84 → ENU 좌표 실시간 변환
● 정책 우선순위 (P0 비행금지 > P1 회랑 > P2 권고)
● 공간 해시(Spatial Hash) 인덱싱 → O(log N) 조회
● 위반율 0.11% (목표 ≤0.5%, 5× 여유)
▷ 펜스 형상 예시
Cylinder
Sphere
Prism
▷ TTL·정책 우선순위는 L2 관제기가 주기적으로 브로드캐스트

## Slide 6
05. APF 기반 분산 CD&R
SDACS v3.0 | 선우 sun475300@naver.com / 010-9058-3745 | 2026-04-21
● F(x,t) = F_attract(목표) + Σ F_repel(장애물/타기체)
● 파라미터: k_att, k_rep, d_safe, v_max
● 에이전트 간 브로드캐스트(300ms 주기) 위치·의도
● 각 L1 에이전트 독립 해결 → 중앙 단일장애점 제거
● 평균 해소지연 1.42s | 100대 동시충돌 95.2%
● 로컬미니마 탈출을 위한 perturbation + waypoint 재계산
▷ 힘의 합성 도식
F_attr
F_rep1
F_rep2

## Slide 7
06. 풍속 적응 모드 & WebGPU 병렬가속
SDACS v3.0 | 선우 sun475300@naver.com / 010-9058-3745 | 2026-04-21
▶ 풍속 적응 듀얼 모드
● DEFAULT (≤10 m/s) : k_att=1.0, d_safe=4m, v_max=10m/s
● WINDY (>10 m/s) : k_att=0.6, d_safe=6m, v_max=6m/s, 항력보상
● 히스테리시스 ±1 m/s → chattering 방지
● 검증: 15m/s 돌풍 해소율 95.4% (기존 81% 대비 +14pp)
▶ WebGPU Compute Shader 가속
● O(N²) → O(log N) (uniform-grid + workgroup 병렬)
● 300대 기준 38.4× 속도향상 (CPU baseline 대비)
● Chrome 113+ · Dawn 바인딩 · WASM 대체경로 포함
● 메모리 효율: 32KB shared memory per workgroup

## Slide 8
07. Monte-Carlo 검증 결과
38,400 runs = 63 시나리오 × 128 seeds × 변수
SDACS v3.0 | 선우 sun475300@naver.com / 010-9058-3745 | 2026-04-21
충돌 해소율
97.8%
목표 ≥95% | +2.8pp
평균 해소 지연
1.42s
목표 ≤2.0s | -29%
지오펜스 위반율
0.11%
목표 ≤0.5% | -78%
Fail-safe 동작률
100%
목표 100% | ±0
WebGPU 가속비
38.4×
목표 ≥10× | +284%
100대 군집 동시충돌
95.2%
목표 ≥90% | +5.2pp
모든 KPI SLA 통과 (PASS) | 상세 데이터: SDACS_MonteCarlo_Summary.xlsx

## Slide 9
08. 선행기술 대비 차별성
SDACS v3.0 | 선우 sun475300@naver.com / 010-9058-3745 | 2026-04-21
구분
Amazon Prime Air
DJI AirSense
NASA UTM
SDACS (본 발명)
아키텍처
중앙집중
개별기(수동)
개념 프레임워크
L1 분산 + L2 조율
지오펜싱
정적 NFZ
없음
개념 정의
동적 3D + TTL
회피방식
중앙 경로계획
ADS-B 수신만
정책 레벨
APF 분산 CD&R
기상적응
제한적
없음
개념
듀얼모드 ±10 m/s
실시간 가속
서버 CPU
온보드 CPU
명시 없음
WebGPU 38.4×

## Slide 10
09. 출원 로드맵 & 예산
SDACS v3.0 | 선우 sun475300@naver.com / 010-9058-3745 | 2026-04-21
2026 Q2
KR 국내출원
₩4–6M
명세서·도면·청구범위 확정
2027 Q2
PCT 국제출원
₩8–10M
우선권 12개월 만료 직전 제출
2028 Q4
국제조사보고서
₩1–2M
ISR/IPRP 수령·대응
2029 Q2
다국가 진입
₩25–30M
US·EP·JP·CN 국내단계 진입
2030+
심사·등록·유지
₩10–15M
OA 대응·등록료·연차료
총 5년 누적: ₩48–62M | 변리사 수임료·관납·번역·PCT·심사·유지료 포함

## Slide 11
10. Action Items — 교수님 결정사항
SDACS v3.0 | 선우 sun475300@naver.com / 010-9058-3745 | 2026-04-21
● ① 발명자 구성 — 선우 단독 vs. 공동출원 (지분비율 확정)
● ② 출원 주체 — 개인 vs. 학교 TLO/산학협력단 경유
● ③ 포트폴리오 범위 — 단일특허 vs. 특허군(3–5건 분할)
● ④ 논문 동시출원 전략 — KCI 선공개 허용 여부, SCI 타이밍
● ⑤ 방어·공격 전략 — 정면특허 중심 vs. 주변특허 포위
● ⑥ 예산 승인 — ₩48–62M 5개년 지출계획 동의 여부
● ⑦ 변리사 선정 — 추천 사무소 3곳 중 택1 (추후 송부)
● ⑧ 타임라인 — 5월 변리사 킥오프 가능 여부
▶ 상기 8개 사항 중 ①②③은 우선 결정 필요 (다음 미팅까지)